NAZWA I KODY CPV (Wspólnego Słownika Zamówień) dotyczące planowanych robót projektowych i budowlanych

Dział:	71	- Usługi architektoniczne, inżynieryjne i kontrolne

Kody zamówienia wg CPV:

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Dział:	45	- Roboty budowlane

Grupa:	3	- Roboty instalacyjne w budynkach

Kody zamówienia wg CPV:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Dział:	45	-	Roboty budowlane

Grupa:	4	-	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Kody zamówienia wg CPV:

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45421141-4 Instalowanie przegród

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45431100-8 Kładzenie terakoty

45431200-9 Kładzenie glazury

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych

45442100-8 Roboty malarskie

45262522-6 Roboty murarskie

SPIS TREŚCI

- OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia

  - Charakterystyczne parametry określające aktualny stan obiektu i obszarów przeznaczonych do remontu:

    - Ogólny opis obiektu

      - Opis rozwiązań przestrzennych

- Opis rozwiązań funkcjonalnych

- Opis rozwiązań konstrukcyjnych

- Opis instalacji wewnętrznych

    - Szczegółowy opis obszarów przeznaczonych do przebudowy

      - Wytyczne

  - Aktualne uwarunkowania wykonywania przedmiotu zamówienia

  - Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe obszarów przeznaczonych do przebudowy

- OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Wymagania podstawowe

  - Wymagania ogólne na etapie projektowania

  - Wymagania szczegółowe dotyczące robót budowlano - instalacyjnych

    - Zakres dokumentacji projektowej

    - Wymagania dotyczące prac budowlano - konstrukcyjnych i wykończeniowych

- Roboty wykończeniowe

    - Wymagania dotyczące prac  instalacyjnych na Oddziale

- Roboty instalacyjne elektryczne

- Roboty instalacyjne sanitarne

    - Wymagania dotyczące robót instalacyjnych związanych z doprowadzeniem gazów medycznych do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

  - Ogólne warunki wykonywania i odbioru robót

    - Na etapie projektowania

    - Na etapie wykonywania robót

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU-FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

  - Informacje podstawowe i oświadczenia Zamawiającego

  - Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego

  - Załączniki

- OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla potrzeb przebudowy pomieszczeń IV piętra po dawnym bloku operacyjnym na cele Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ Proszowice, a następnie wykonanie robót remontowych oraz instalacyjnych na podstawie wykonanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu.

Zakres zamówienia obejmuje również zaprojektowanie i wykonanie:

- instalacji gazów medycznych,

- instalacji teletechnicznych,

- instalacji c.o. i wod-kan,

- instalacji elektrycznej,

- instalacji ppoż,

- instalacji telewizji dozorowej pacjenta,

- instalacji wentylacji.

Dokumentację techniczną należy opracować z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego w zakresie właściwości funkcjonalno - użytkowych pomieszczeń określonych w niniejszym programie.

Program funkcjonalno- użytkowy został opracowany na podstawie posiadanej przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej, która jest do wglądu w Dziale Techniczno- Gospodarczym.

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na której realizowane będą roboty budowlane.

  - Charakterystyczne parametry określające aktualny stan obiektu i obszarów przeznaczonych do remontu

    - Ogólny opis obiektu

      - Opis rozwiązań przestrzennych

Przebudową objęte są pomieszczenia dawnego bloku operacyjnego zlokalizowanego na czwartym piętrze budynku, który stanowił wcześniej część Oddziału Chirurgii. Obecnie pomieszczenia bloku operacyjnego nie są wykorzystywane. Szpital dysponuje nowo wybudowanym Blokiem Operacyjnym.

      - Opis rozwiązań funkcjonalnych

Przebudowa umożliwi wykorzystanie pomieszczeń zapewniając nowoczesną i zgodną z aktualnymi wymogami opiekę medyczną i świadczenia medyczne związane z intensywna terapią oraz pozwolą na segregację i strefowanie funkcji pracy 
i kontaktu z pacjentem.

W ramach przebudowy zaprojektowano oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dorosłych, na który składają się :

1. Jedna sala intensywnej terapii z pięcioma stanowiskami dla pacjentów, posiadającą stanowisko nadzoru pielęgniarskiego.

2.Izolatka jednostanowiskowa: pomieszczenie pobytu pacjenta ze stanowiskiem nadzoru pielęgniarskiego i pomieszczeniem higieniczno- sanitarnym. Wejście do izolatki poprzez śluzę umywalkowo-fartuchową.

3. Pokój lekarza, pokój pielęgniarki oddziałowej, pokój socjalny pielęgniarek.

4. Magazyn leków, magazyn sprzętu,

5. Magazyn bielizny czystej,

6. Brudownik (miejsce na bieliznę brudną + miejsce na odpady),

7. Pomieszczenie porządkowe,

8. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne z natryskiem dla personelu,

9. Śluza umywalkowo - fartuchowa, wejściowa na oddział,

10. Korytarz.

Przyjęto pierwszy poziom referencyjny dla projektowanego oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dla dorosłych.

      - Opis rozwiązań konstrukcyjnych

Budynek 7-kondygnacyjny- murowany z cegły, wzniesiony w technologii tradycyjnej.

Podstawowe elementy konstrukcyjne:

- ławy fundamentowe - żelbetonowe,

- ściany fundamentowe - murowane z cegły,

- klatki schodowe- żelbetonowe,

- stropy i podesty- ceramiczne Ackermann,

- dach- kryty papą termozgrzewalną.

1.2.1.4.     Opis instalacji wewnętrznych

Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje:

- elektryczną oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych,

- elektryczną siłową 0,4 kV,

- wodną (woda zimna i c.w.u),

- kanalizacyjną sanitarną,

- centralnego ogrzewania wodnego zasilanej z kotłowni lokalnej,

- teletechniczną,

- hydrantową ppoż ,

- instalacje gazów medycznych (tlen, próżnia).

    - Szczegółowy opis obszarów przeznaczonych do przebudowy

WYTYCZNE

Łączna powierzchnia do przebudowy wynosi 226,7 m². Kształt i powierzchnia pomieszczeń muszą umożliwiać prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie.

1. Pokój łóżkowy intensywnej terapii- proponowana pow. 87,7 m²

2. Magazyn leków- proponowana pow. 3,9 m²

3. Pokój pielęgniarek- proponowana pow.12,2 m²

4. Pokój łóżkowy IZOLATKA- proponowana pow. 19,5 m²

5. Pomieszczenie higieniczno -sanitarne- proponowana pow. 7,1 m²

6. Śluza umywalkowo -fartuchowa izolatki- proponowana pow. 6,8 m²

7. Pokój pielęgniarki oddziałowej- proponowana pow. 12,3 m²

8. Pokój lekarzy- proponowana pow. 12,3 m²

9. Magazyn sprzętu i aparatury- proponowana pow. 9,4 m²

10. Magazyn bielizny czystej - proponowana pow.6,0 m²

11. Brudownik (bielizna brudna + odpady)-proponowana pow. 6,4 m²

12. Pomieszczenie porządkowe -proponowana pow.4,1 m²

13. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne- proponowana pow. 6,7 m²

14. Korytarz- proponowana pow. 26,1 m²

15. Śluza umywalkowo- fartuchowa- proponowana pow. 6,2 m²

Łóżka w pokojach łóżkowych powinny być dostępne z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych. Odstępy między łóżkami powinny umożliwiać swobodny dostęp do pacjentów. Szerokość drzwi do pokoju łóżkowego powinna umożliwić wyprowadzenie każdego łóżka.

Izolatka w szpitalu składa się z:

1)pomieszczenia pobytu pacjenta,

2)pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dostępnego z pomieszczenia pobytu pacjenta ,wyposażonego w:

a)umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią i dodatkowo w dozownik ze środkiem dezynfekującym uruchamiany bez kontaktu z dłonią, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki.

b)urządzenie do dekontaminacji oraz do utylizacji wkładów jednorazowych wraz z zawartością, które powinno być zainstalowane 
w sposób eliminujący zagrożenia dla pacjentów .

Śluza umywalkowo - fartuchowa powinna być wyposażona w :

1)umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią,

2)dozownik z mydłem w płynie,

3)dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamianym bez kontaktu z dłonią,

4)pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki,

5)zamykany pojemnik na brudną bieliznę,

6)miejsce na ubrania z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych,

Pokój łóżkowy na oddziale szpitalnym powinien być wyposażony w umywalkę z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie oraz pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki.

Należy zaprojektować i wykonać instalacje elektryczne wraz z panelami nadłóżkowymi, oświetlenie, wentylację i  instalacje gazów medycznych.

Prace przygotowawcze:

W ramach pracy winny być wykonane demontaże i rozbiórki ścian wewnętrznych wraz z demontażem drzwi. Przed rozbiórką należy sprawdzić typ ściany dla określenia sposobu wykonania nadproży i ewentualnego wzmocnienia konstrukcji, jeśli będzie wymagane. Prace winny być prowadzone pod odpowiednim nadzorem, aby nie naruszyć układu konstrukcyjnego. Pozostałe prace przygotowawcze to usunięcie sufitów podwieszonych, farb, posadzek, usunięcie zniszczonych tynków, wykonanie odgrzybienia 
i dezynfekcji. Demontaż posadzek, izolacji posadzek, płyty posadzki do płyty konstrukcyjnej. Demontaż instalacji i wyposażenia technicznego: wentylacji mechanicznej, instalacji co, wody i kanalizacji, instalacji elektrycznej, instalacji słaboprądowych, instalacji

gazów medycznych. Wszystkie prace winny być prowadzone pod stałym nadzorem i kontrolą. Zwraca się uwagę na pozostawienie 
i nienaruszenie elementów konstrukcyjnych, instalacji obsługujących inne poziomy i oddziały szpitalne, instalacji klimatyzacji 
z oddziału poniżej  (III piętro).

Dla wszystkich pomieszczeń zaprojektować i wykonać:

Prace ogólno - budowlane:

- wykonanie nowych ścianek działowych,

- wykonanie przebić oraz bruzd w ścianach dla przejść instalacyjnych,

-wykonanie otworów drzwiowych, nadproży nad nowymi otworami w istniejących ścianach,

- uzupełnienie brakujących tynków wewnętrznych,

- wykończenie ścian / tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, wykładziny ścienne,

- wykonanie i malowanie sufitów, sufity podwieszone,

- wykonanie posadzek wraz z izolacjami i płytą posadzki,

- wykonanie i montaż drzwi,

- zamurowanie okien.

Prace instalacyjne wewnętrzne:

- wykonanie instalacji wod – kan. wraz z osprzętem,

- wykonanie instalacji co wraz z osprzętem,

- wykonanie instalacji elektrycznej i słaboprądowej wraz z osprzętem,

- wykonanie instalacji telewizji dozorowej pacjenta,

- wykonanie instalacji gazów medycznych,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno –wywiewnej ,

- wykonanie instalacji p.poż.

Aktualne uwarunkowania wykonywania przedmiotu zamówienia

Przy szacowaniu czasu potrzebnego do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także przy opracowywaniu harmonogramów robót remontowo - instalacyjnych oraz ich technologii należy uwzględnić zarówno fakt, że budynek szpitalny podczas wykonywania wszystkich prac będzie normalnie eksploatowany.

Przy opracowywaniu technologii i harmonogramu robót należy uwzględnić także takie zabezpieczenie terenu prac, aby uniknąć w szczególności zanieczyszczeń powierzchni i powietrza oraz wibracji i hałasu.

Każdy z oferentów winien przeprowadzić wizję lokalną miejsca związanego z wykonywaniem robót będących przedmiotem zamówienia celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Wizja lokalna musi być potwierdzona oświadczeniem oferenta.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe obszarów przeznaczonych do przebudowy

Celem planowanej przebudowy oddziału,  jest dostosowanie rozwiązań funkcjonalnych i użytkowych szpitala do aktualnych wymogów higieniczno-sanitarnych, wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, obowiązujących przepisów, norm 
i normatywów budowlanych w tym wytycznych ministerstwa zdrowia, i potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przewiduje się poprawę właściwości funkcjonalno - użytkowych obszarów poprzez wykonanie szeroko zakrojonych prac remontowo - modernizacyjnych, które obejmą:

-wykonanie nowych ścianek działowych,

- wykonanie przebić oraz bruzd w ścianach dla przejść instalacyjnych,

-wykonanie otworów drzwiowych, nadproży nad nowymi otworami w istniejących ścianach,

- uzupełnienie brakujących tynków wewnętrznych,

- wykończenie ścian / tynkowanie, szpachlowanie, malowanie, wykładziny ścienne,

- wykonanie i malowanie sufitów, sufity podwieszone,

- wykonanie posadzek wraz z izolacjami i płytą posadzki,

-wykonanie i montaż drzwi,

- wykonanie instalacji wod – kan. wraz z osprzętem,

- wykonanie instalacji co wraz z osprzętem,

- wykonanie instalacji elektrycznej i słaboprądowej wraz z osprzętem,

- wykonanie instalacji telewizji dozorowej pacjenta,

- wykonanie instalacji gazów medycznych,

- wykonanie instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno –wywiewnej,

- wykonanie instalacji p.poż.

Sprzęt p.poż, oznakowanie p.poż, ewakuacyjne i informacyjne. Wszystkie prace winny być prowadzone zgodnie przepisami, pod stałym nadzorem i kontrolą, na podstawie wymaganej dokumentacji.

- OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Wymagania podstawowe

1)     Wykonawca wymaga uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji wymaganych przepisami szczegółowymi do wykonania i        odbioru robót oraz wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2)  Na wykonanie wewnętrznych prac remontowo-budowlanych wchodzących w zakres zamówienia Wykonawca uzyska 
 w imieniu Zamawiającego prawomocne pozwolenie na budowę (o ile uzyskanie takowego będzie niezbędne) lub dokona

zgłoszenia robót budowlanych (o ile uzyskanie takowego będzie niezbędne),

3)  Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego oraz oględzin

budynku i obszarów objętych zamówieniem, obmiarów, ekspertyz i analiz dokonanych w obiekcie Zamawiającego przez

Wykonawcę,

4) Zamawiający wymaga, aby przy projektowaniu stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie oraz w szczególności w obiektach służby zdrowia. Wszystkie niezbędne elementy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami

5) Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie krótszą niż 25 lat, instalacje 
w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 15 lat.

6) Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych i zamontowanego osprzętu 60 miesięcy,

7) Zamawiający wymaga, aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii w ciągu 14 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

  - Wymagania ogólne na etapie projektowania

- Wykonawcy opracowań projektowych zobowiązani są poprzedzić wykonywanie opracowań projektowych wizją lokalną 
i inwentaryzacją budowlano - instalacyjną w zakresie niezbędnym do ich poprawnego sporządzenia.

- Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji projektów wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i instalacyjnych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno - użytkowego i umowy.

- Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno - użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem.

- Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach.

- Zakres i forma dokumentacji projektowej mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 
z późn. zm.) .

- Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje dokumentacje projektową wraz z opisami zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno - materiałowych, które na bieżąco konsultowane będą z Zamawiającym.

  - Wymagania szczegółowe dotyczące robót budowlano-instalacyjnych

    - Zakres dokumentacji projektowej

Zakres wymaganej wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmuje:

Projekt architektoniczno-budowlany,

Projekt technologiczny (w zakresie niezbędnym do wykonania opracowań branżowych),

Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w zakresie niezbędnym.

Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych, w tym:

- Projekt instalacji wod-kan w zakresie niezbędnym,

-            Projekt wewnętrznych instalacji c.o. w zakresie niezbędnym,

-            Projekt instalacji p/poż w zakresie niezbędnym,

-            Projekt wentylacji wyciągowej i nawiewno-wywiewnej w zakresie niezbędnym,

-            Projekt wewnętrznych instalacji gazów medycznych w zakresie niezbędnym,

Wytyczne do wykończenia i aranżacji wnętrz, w tym:

- Wytyczne kolorystyczne dla posadzek, ścian, sufitów, drzwi, ścianek przeszklonych oraz elementów wykończeniowych (odbojoporęcze, parapety, rolety, etc.).

    - Wymagania dotyczące robót wykończeniowych i aranżacyjnych na Oddziale

      - Roboty wykończeniowe

Ścianki działowe

Ścianki działowe murowane z materiałów lekkich, nie powodujących dociążenia istniejących stropów, posadzki pływające gwarantujące prawidłowe parametry akustyczne, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, akustyczne dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia.

Sufity podwieszone

Lekkie pełne lub kasetonowe dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia, w pokojach łóżkowych montowane w sposób zapewniający szczelność powierzchni oraz umożliwiający mycie i dezynfekcję.

Posadzki

Posadzki z wykładzin o parametrach wymaganych dla obiektów szpitalnych i służby zdrowia, antyelektrostatyczne, odprowadzające ładunki. Zaleca się aby wykładzinę wyłożyć na ściany w wyobleniach posadzki na wys. 10cm,

Tynki wewnętrzne

Tynki na ścianach istniejących i nowych murowanych oraz stropach istniejących – tynki cementowo - wapienne III kat. 
z wykończeniem gładzią gipsową.

Okładziny ścian i malowanie, odbojnice

W pomieszczeniach wymagających zabezpieczeń od wody i wilgoci oraz częstego zmywania okładziny bezspoinowe (dopuszczone do stosowania obiektach służby zdrowia) ścian od posadzki do wysokości minimum 2,10 m, lub do sufitu, oraz minimum przy umywalkach, zlewozmywakach i miejscach pracy. Na ścianach i sufitach poza okładzinami przewiduje się malowanie farbami przeznaczonymi do pomieszczeń obiektów służby zdrowia o podwyższonym standardzie technicznym. Ściany korytarzy i pomieszczeń winny być zabezpieczone odbojnicami.

Drzwi aluminiowe

O standardzie podwyższonym, przeznaczone do stosowania w obiektach służby zdrowia, gładkie i łatwe w utrzymaniu czystości, wyposażone w samozamykacze.

    - Wymagania dotyczące prac instalacyjnych na Oddziale

      - Roboty instalacyjne elektryczne

Należy zaprojektować i wykonać następujące roboty instalacyjne:

- Tablice rozdzielcze i wlz

- Przewody i kable

- Instalacje oświetlenia podstawowego

- Instalacje oświetlenia nocnego

- Instalacje gniazd wtykowych ogólnych i wydzielonych

- Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- Instalacja siłowa i technologiczna

- Instalacje teleinformatyczne

Wykonanie projektu i właściwych robót elektrycznych należy poprzedzić dokonaniem szczegółowych oględzin stanu istniejącej instalacji elektrycznej oraz jej inwentaryzacji i wykonać nową instalację z uwzględnianiem potrzeb wyposażenia technologicznego.

Wymagania końcowe: Przed oddaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji należy wykonać odpowiednie pomiary potwierdzające prawidłowość ich wykonania i sporządzić protokoły badań. Użytkownikowi należy pozostawić DTR urządzeń oraz instrukcje obsługi wraz z dokumentacja powykonawcza.

      - Roboty instalacyjne sanitarne

Grzejniki i instalacja co

Instalacja c.o. ukryta w ścianach, grzejniki o powierzchniach gładkich, zamontowane w sposób umożliwiający mycie i utrzymanie czystości.

Instalacje wod - kan, biały montaż: umywalki, zlewozmywaki, baterie

Instalacje ukryte w ścianach. Elementy wyposażenia o podwyższonym standardzie, dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia, w systemach kompaktowych wiszących, umożliwiających prostą obsługę w zależności od przeznaczenia, oraz łatwe utrzymanie czystości i higieny.

Wentylacja

Pomieszczenia objęte modernizacją winny być wyposażone w wentylację mechaniczną, zgodnie z wymogami dla obiektów służby zdrowia.

Należy zbadać wpływ akustyczny (hałas, drgania) instalacji klimatyzacji znajdującej się na stropie poddasza nad pomieszczeniami łóżkowymi oddziału w celu wyeliminowania ewentualnego wpływu przekraczającego obowiązujące normy i przepisy. Ewentualnie wykonać odpowiednie zabezpieczenia.

Instalacja gazów medycznych

W panelach nadłóżkowych dla każdego łóżka.

    - Wymagania dotyczące robót budowlano-instalacyjnych

W oddziale i pomieszczeniach należy zaprojektować i wykonać instalację tlenu medycznego, sprężonego powietrza i próżni, zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC oraz przepisami krajowymi. Projektowane instalacje należy zasilić z istniejącego pionów gazów medycznych.

Dodatkowo należy przewidzieć strefowe zespoły kontrolne gazów montowane w skrzynkach podtynkowych na korytarzu oraz sygnalizatory gazów medycznych z panelem sygnalizacyjnym przy stanowiskach pielęgniarek dyżurnych. Skrzynki należy wyposażyć w punkty poboru gazów medycznych do awaryjnego zasilania z butli.

  - Ogólne warunki wykonywania i odbioru robót

    - Na etapie projektowania

- Wymaga się od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiającym oraz zorganizowania spotkań w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych, standardu wykończenia i wyposażenia.

- Udzielania wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie max do 3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Stawiania się na obiekt na wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno być przesłane (fax.) min. na 2 dni robocze przed terminem spotkania. W przypadku nie wywiązywania się z powyższego obowiązku Zamawiający, wynikłe z tego tytułu straty pokryje z zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikające z poprawienia błędów i uzupełnienia dokumentacji stanowiącej podstawę do realizacji robót Jednostka Projektowa wykonuje nieodpłatnie.

    - Na etapie wykonywania robót

1)	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 	projektem oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej i przepisami Prawa budowlanego oraz zgodnie z Polskimi 	Normami i przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

2)	Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na własny koszt tymczasowe 	urządzenia zabezpieczające, takie jak oznaczenia, osłony w zakresie wymaganym przepisami i wynikającym z potrzeb 	Zamawiającego,

3)     Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wynik działalności w zakresie:

a) organizacji robót,

b) zabezpieczenia osób trzecich,

c) ochrony środowiska,

d) zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót.

warunków bhp,

e) zabezpieczenia terenu robót,

4)   Przedmiot zamówienia w części budowlanej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania oraz  	instalacji elektrycznej, instalacji gazów medycznych zostanie wykonany z materiałów własnych Wykonawcy.

5)  Wyposażenie związane z przedmiotem zamówienia wskazane w niniejszym programie funkcjonalno- użytkowym 
       zostanie zainstalowane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, zakupionych według specyfikacji projektanta-

wykonawcy oraz wymagań Zamawiającego.

6)	Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich 	przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu 	zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

7)	Transport materiałów i urządzeń na plac budowy Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt,

8)	Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą 
	i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktu.

9)	Kontroli będą podlegały w szczególności:

- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, warunkami umowy 
i dokumentacją projektową.

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie.

- jakość i dokładność wykonania prac.

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanego wyposażenia.

- prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych.

10)	Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych

robót. Zgłoszenie do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje na piśmie (możliwość

faksem) Zamawiającemu. Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania Odbioru Końcowego na wykonane roboty w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu Umowy.

Przy Odbiorze Końcowym Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dokonuje rozliczenia ilościowego, jakościowego oraz funkcjonalnego Wykonawcy z wykonanych robót i dostaw.

Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych oraz kompletna dokumentacja powykonawcza, obejmująca w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje, instrukcje, protokoły pomiarów.

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót oraz utylizacji odpadów niebezpiecznych Wykonawca dokona we własnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń celem zachowania bezpieczeństwa. Odpady niebezpieczne należy zutylizować na własny koszt i we własnym zakresie.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU-FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

  - Informacje podstawowe i oświadczenia Zamawiającego

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

- Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania prawa Zamówień Publicznych,

- Zamawiający oświadcza, że wybór wykonawcy zadań związanych z przebudową oddziału zostanie dokonany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”,

- Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt,

- Zamawiający przewiduje następującą kolejność działań związanych z realizacją zadania:

- wyłonienie wykonawcy dla całości zadania inwestycyjnego,

- wykonanie dokumentacji projektowej dla całego zadania inwestycyjnego,

-     wykonanie prac remontowych i budowlano - instalacyjnych,

-     wyposażenie: elementy oświetleniowe, kaloryfery, armatura, panele nadłóżkowe, odbojnice, rolety wewnętrzne),

-     oddanie do użytku.

  - Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia

- W celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym minimum:

- dla Zespołu Projektowego:

- uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,

- Wykonawcy robót budowlanych

- uprawnienia do kierowania robotami  w zakresie konstrukcyjno -budowlanym,

- uprawnienia do kierowania robotami	 w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, oraz sanitarnych,

- Wymagane będzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji właściwymi zaświadczeniami o posiadaniu uprawnień oraz wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego

1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2004 nr 202 poz.2072 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.),

- Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz.654 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 26.06.2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dn. 26 czerwca 2012 r. (Dz. U. z dn. 29.06.2012 poz 739.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, Poz. 351 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz.719).

- Rozporządzenie Ministra	Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015r. poz. 2117),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do wyżej wymienionej ustawy,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 póz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 póz. 1745).

  - Załączniki

- Rzut koncepcji- architektura

# Text boxes

| Załącznik A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: " Przebudowa pomieszczeń IV piętra po dawnym bloku operacyjnym na cele Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ Proszowice w formule: zaprojektuj i wybuduj” |  |
| --- | --- |
|  | PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY |
| Nazwa zamówienia | Przebudowa pomieszczeń IV piętra po dawnym bloku operacyjnym na cele Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Proszowicach w formule: zaprojektuj i wybuduj |
| Adres obiektu: | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice |
| Zamawiający: | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice |
| Opracowanie: | Sylwia Nowak- Kierownik Działu Techniczno- Gospodarczego Marianna Maj- Kierownik Działu Zamówień Publicznych |
| Podstawa prawna opracowania : |  |
| Podstawą prawną opracowania jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy |  |
| dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalna użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). |  |