Oznaczenie sprawy: 08/ZP/2016                                                                              Załącznik Nr 2 do SIWZ

Wymagane Parametry Techniczne

Pełna nazwa urządzenia:  Zestaw do wideoendoskopii wraz z bronchoskopem ultrasonograficznym

Rok produkcji:  ________________________________________________________________________

Producent (nazwa i kraj) : ________________________________________________________________

| L.p. | Parametry wymagane aparatu | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | APARAT ULTRASONOGRAFICZNY - ENDOSKOPOWY |  |  |
| 1 | Aparat o kompaktowej konstrukcji umożliwiający ustawienie go na posiadanym wózku | TAK |  |
| 2 | Aparat współdziałający z oferowanym procesorem wideo oraz źródłem światła, poprzez sterowanie funkcjami urządzeń z klawiatury centrali USG | TAK |  |
| 3 | Aparat wyświetlający obraz USG na monitorze endoskopowej stacji roboczej | TAK |  |
| 4 | Wybór wyświetlanego na monitorze obrazu ultrasonograficznego lub endoskopowego z klawiatury za pomocą jednego klawisza | TAK |  |
| 5 | Funkcja obrazu w obrazie tzw. PiP | TAK |  |
| 6 | Klawiatura aparatu umożliwiająca sterowanie aparatem USG oraz oferowanym procesorem wideo | TAK |  |
| 7 | Klawiatura z wbudowanym trackballem, panelem dotykowym LCD i podświetlanymi klawiszami | TAK |  |
| 8 | Aparat obsługujący oferowany endoskop z Elektroniczną głowicą ultrasonograficzną | TAK |  |
| 9 | Ilość niezależnych gniazd do podłączenia endoskopowych głowic ultrasonograficznych: minimum 2 | TAK |  |
| 10 | Ilość niezależnych gniazd do podłączenia mechanicznych endoskopowych głowic ultrasonograficznych: minimum 1 | TAK |  |
| 11 | Ilość niezależnych gniazd do podłączenia elektronicznych endoskopowych głowic ultrasonograficznych: minimum 1 | TAK |  |
| 12 | Aparat posiadający możliwość współpracy z głowicami o skanowaniu mechanicznym | TAK |  |
| 13 | Aparat posiadający możliwość współpracy z mini sondami które uzupełniają diagnozę zmian nowotworowych | TAK |  |
| 14 | Możliwość wymiany głowic bez konieczności wyłączania urządzenia | TAK |  |
| 15 | Możliwość nagrywania zdjęć | TAK |  |
| 16 | Skanowanie mechaniczne: | TAK |  |
| a) | Tryby wyświetlania obrazu: B mode | TAK |  |
| b) | Wyświetlanie 3D | TAK |  |
| c) | Skanowanie radialne | TAK |  |
| d) | Częstotliwość skanowania: C5, C7.5, C12, C20, 7.5, 12, 20 MHz | TAK |  |
| e) | Zakresy wyświetlania: 2, 3, 4, 6, 9, 12 cm | TAK |  |
| f) | Obszar wyświetlanego obrazu: pełen okrąg, część dolna, część górna, przewijanie | TAK |  |
| g) | Pamięć obrazów: 160 klatek | TAK |  |
| h) | Funkcja podglądu dynamicznego | TAK |  |
| i) | Funkcja przetwarzania obrazu: | TAK |  |
|  | - Wzmocnienie: 20 ustawień, regulowane | TAK |  |
|  | - Kontrast: 8 ustawień, regulowane | TAK |  |
|  | - Funkcja częściowego wzmocnienia/tłumienia części obrazu ultrasonograficznego | TAK |  |
| 17 | Skanowanie elektroniczne | TAK |  |
| a) | Tryb wyświetlania obrazu: | TAK |  |
| b) | B mode, Kolor Doppler, Power Doppler | TAK |  |
| c) | Skanowanie radialne, skanowanie w zakrzywionej macierzy liniowej | TAK |  |
| d) | Częstotliwości skanowania: 5 MHz, 6 MHz, 7,5 MHz, 10 MHz, 12 MHz | TAK |  |
| e) | Zakresy wyświetlania: 2,3,4,5,6,7,8,9,12 cm | TAK |  |
| f) | Obszar wyświetlanego obrazu: Skanowanie radialne: pełen okrąg, część dolna, część górna, przewijanie; Skanowanie w zakrzywionej macierzy liniowej: wypukły | TAK |  |
| g) | Pamięć obrazów: 600 klatek | TAK |  |
| h) | Funkcja przetwarzania obrazu: | TAK |  |
|  | - Wzmocnienie: minimum 20 ustawień, regulowane | TAK |  |
|  | - Kontrast: minimum 8 ustawień - regulowanych | TAK |  |
|  | - Funkcja częściowego wzmacniania/tłumienia części obrazu ultrasonograficznego | TAK |  |
| 18 | Tryb Kolor Doppler, Power Doppler: | TAK |  |
| a) | Przetwarzanie sygnału dopplerowskiego na wybranym obszarze przy użyciu trackballa | TAK |  |
| 19 | Zapisywanie obrazów na dysku twardym aparatu ultrasonograficznego | TAK |  |
| 20 | Możliwość podłączenia pamięci flash | TAK |  |
| 21 | Możliwość współdziałania z zewnętrznymi urządzeniami rejestrującymi: wideodrukarka, nagrywarka DVD | TAK |  |
| 22 | Możliwość sterowania zewnętrznymi urządzeniami rejestrującymi za pomocą przycisku nożnego | TAK |  |
| 23 | Wyjście sygnału: HDSDI, Comp.,DVI-D | TAK |  |
| II. | Bronchoskop ultrasonograficzny |  |  |
| 1 | Bronchoskop ultrasonograficzny o elektronicznym skanowaniu liniowym kompatybilny z oferowaną endoskopową, centralą ultrasonograficzną oraz z oferowanym procesorem wideo i źródłem światła | TAK |  |
| 2 | Średnica wziernika: max 6,3 mm | TAK |  |
| 3 | Średnica końcówki wziernika: max 6,9 mm | TAK |  |
| 4 | Kanał roboczy: min. 2,2 mm | TAK |  |
| 5 | Kąty zgięcia G/D: min. 120/90 stopni | TAK |  |
| 6 | Długość robocza sondy: min. 600 mm | TAK |  |
| 7 | Pole widzenia: min. 80° | TAK |  |
| 8 | Optyka skośna: min 35° | TAK |  |
| 9 | Głębia ostrości: min. 2-50 mm | TAK |  |
| 10 | Zawór ssawny z częścią podłączona do ssaka odłączany, autoklawowalny i w pełni rozbieralny w celu lepszej dokładniejszej sterylizacji. | TAK |  |
| 11 | Częstotliwość skanowania: minimum 5/7,5/10/12 MHz | TAK |  |
| 12 | Bronchoskop ultrasonograficzny kompatybilny z posiadaną myjnią endoskopową mini ETD | TAK |  |
| III. | Procesor wizyjny i źródło światła |  |  |
| 1 | Kompatybilny z systemem HDTV | TAK |  |
| 2 | Współpraca z endoskopami pracującymi w standardzie HDTV i SDTV | TAK |  |
| 3 | Wyostrzenie obrazu w min. 24 stopniach | TAK |  |
| 4 | Zoom elektroniczny | TAK |  |
| 5 | Programowy wybór współpracującego oświetlenia: ksenon lub halogen bez konieczności przeróbki procesora | TAK |  |
| 6 | Funkcja obrazowania tkanki w wąskim paśmie światła uruchomiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego z wbudowanym filtrem optycznym wycinającym długość fali światła czerwonego | TAK |  |
| 7 | Wymienna pamięć w postaci flash pojemności minimum 2 GB | TAK |  |
| 8 | Lampa ksenon – moc 300 W | TAK |  |
| 9 | Lampa zapasowa wbudowana włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej | TAK |  |
| 10 | Pełna polska wersja językowa menu procesora | TAK |  |
| 11 | Wyjścia analogowe min RGBS , YPbPr | TAK |  |
| 12 | Wyjścia cyfrowe min HD-SDI, DVI-D | TAK |  |
| 13 | Funkcja poprawy obrazu standardowego do HDTV | TAK |  |
| 14 | Obsługa trybów obrazowania 16:10, 16:9, 5:4, 4:3 | TAK |  |
| 15 | Sygnał wyjściowy 1080i lub 1080p | TAK |  |
| 16 | System redukcji zakłóceń obrazu | TAK |  |
| 17 | Wskaźnik przepalenia żarówki oraz licznik żywotności żarówki | TAK |  |
| 18 | Współpraca z głowicami kamer „CCD” przystosowanymi do optycznych endoskopów oraz współpraca z optycznymi endoskopami posiadanymi przez pracownię BF-1T60 (tylko źródło światła) | TAK |  |
| 19 | Możliwość zapisu zdjęć w formacie TIFF, JPEG w rozdzielczości HD oraz SD | TAK |  |
| 20 | Zapis zdjęć w wewnętrznej pamięci w przypadku braku pamięci przenośnej z automatycznym transferem po jej podłączeniu | TAK |  |
| 21 | Możliwość zapisu ustawień procesora i użytkownika na przenośnej pamięci tzw Back up danych | TAK |  |
| 22 | Podgląd wykonanych zdjęć na ekranie głównym do max 4 wstecz jednoczasowo | TAK |  |
| 23 | Min 3 tryby przesłony (automatyczna, średnia, szczytowa) | TAK |  |
| 24 | Możliwość czterostopniowej regulacji intensywności pompowania powietrza przez pompę w źródle światła | TAK |  |
| 25 | Współpraca z wideolaparoskopami | TAK |  |
| 26 | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu | TAK |  |
| 27 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na jeden z przycisków głowicy sterującej endoskopu | TAK |  |
| 28 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 2 klawisze dostępu z panelu przedniego | TAK |  |
| 29 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 4 klawisze klawiatury | TAK |  |
| 30 | Możliwość podłączenia min 2 programowalnych przycisków nożnych | TAK |  |
| 31 | Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna | TAK |  |
| 32 | Współpraca z posiadanym systemem do archiwizacji badań i obrazów endoskopowych (EndoBase) poprzez wysyłanie zdjęć bezpośrednio z głowicy endoskopu (przycisk) do odpowiedniego rekordu pacjenta. | TAK |  |
| 33 | Monitor Medyczny do zamocowania do posiadanego wózka endoskopowego WM – NP1 Rozdzielczość min: 1920 x 1080 pikseli Przekątna ekranu – min: 21” Rodzaj matrycy – LED Stosunek proporcji obrazu – minimum 16:9 Użytkowy kąt obserwacji – min. 178º Reakcja matrycy – min. 14 ms Jasność min. 250 cd/m2 Kontrast min. 1000:1 Wejścia: min. 3G – SDI lub HD – SDI, DVI Standard uchwytu VESA: 100 mm/100mm | TAK |  |

| IV. | Inne |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwarancja producencka przez okres minimum 24 miesięcy | TAK |  |
| 2 | Reakcja serwisu, podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego w czasie nie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii. Dokonać bezpłatnej naprawy w terminie 4 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską. Na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych Wykonawca zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 72 godz. w dni robocze. | TAK |  |
| 3 | Okres gwarantowania dostępności części zamiennych od daty dostawy w latach (min. 5 lat) | TAK |  |
| 4 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie obsługi aparatu | TAK |  |
| 5 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia dla dwóch zespołów (lekarz , pielęgniarka) z zakresu medycznego zastosowania zestawu Ebus w ośrodku referencyjnym na terenie Małopolski ( 4-5 dniowe) oraz przyjazdu osoby szkolącej w celu przeprowadzenia szkolenia z zakresu aplikacji medycznej oferowanego zestawu wraz z pokazem minisond na oferowanym sprzęcie. | TAK |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) | TAK |  |
| 7 | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat. | TAK |  |

(pieczęć i podpis)